## Slide 1: Smart AI CAM模組應用
講師: 楊熲煜 (Malo)

## Slide 2: AMB82-mini
國產IC
RTL8735B晶片

## Slide 3: AMB82-mini
國產IC
RTL8735B晶片
內建豐富介面: WiFi、BLE、GPIO INT、I2C、UART、SPI、PWM、ADC
使用最廣泛的開發環境之一 Arduino
Ameba Arduino介紹。
SDK及範例連結。

## Slide 4: AMB82-mini

## Slide 5: AMB82-mini

## Slide 6: AMB82-mini

## Slide 7: AMB82-mini
市場上少數具備AI算力IoT模組
市場上少數結合Camera的 IoT模組
國產網通晶片，導入產品沒有疑慮
支持Arduino原生開發環境
透過雲端載入不同AI 模型
AI功能無限擴充，第一階段釋出AI功能為物件辨識、人臉辨識
聲音種類辨識 -> 進行中

## Slide 8: 腳位對應表

## Slide 9: 腳位對應表

## Slide 10: 開發環境的選擇

## Slide 11: Arduino安裝說明
燒錄介面說明

## Slide 12: Arduino安裝說明
USB驅動程式:
http://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_ZIP.html

## Slide 13: Arduino安裝說明
盡量使用安裝版
使用1.8.19以上版本(講師使用1.8.19)

## Slide 14: Arduino安裝說明
開啟Arduino IDE，打開「檔案」/ 「偏好設定」 (英文: “File” -> “Preferences” )
在「開發板管理員網址」填入網址：https://github.com/ambiot/ambpro2_arduino/raw/main/Arduino_package/package_realtek_amebapro2_index.json

## Slide 15: Arduino安裝說明
選擇「工具」/「開發板管理員」

## Slide 16: Arduino安裝說明
填入【AMB82 MINI】，如下圖畫面，選擇最新版本4.0.7

## Slide 17: Arduino安裝說明
安裝好開發板套件後，再選擇“Tools” -> “Board” -> “AmebaPro2 ARM (32-bits) Boars” -> “AMB82-MINI”作為當前連接的開發板

## Slide 18: Arduino安裝說明
設定參數 如右所示

## Slide 19: Arduino安裝說明
選擇後，等一些 時間後，範例 就會被引入
這時可以看到 如右圖中，已經有 不少可以直接 套用的demo了

## Slide 20: 進行第一個程式燒錄: Blinky
點亮其上的GPIO所控制的Led燈

## Slide 21: 進行第一個程式燒錄: Blinky
先按住[1]，再按一下[2]放開，再放開[1]，即可進入燒錄模式。

## Slide 22: 進行第一個程式燒錄: Blinky
進入燒錄模式後按[3]燒錄
完成可以看到[4]的訊息

## Slide 23: 進行第一個程式燒錄: Blinky
再按一下[2]reset放開，即可執行程式
我們將會看到藍色Led燈閃爍

## Slide 24: 影像測試範例: VideoOnly
選擇範例

## Slide 25: 測試範例: VideoOnly
修改ssid, pass
點「上傳」鈕

## Slide 26: 測試範例: VideoOnly
等一段時間後，如果出現以下畫面，就代表燒錄成功了

## Slide 27: 測試範例: VideoOnly
如果失敗。請確認一下把專案放在有中文名稱的資料夾，有可能編譯失敗，再請移到arduino專案資料夾，或是D槽底下

## Slide 28: 測試範例: VideoOnly
這時可以在點選如下，打開序列埠查看訊息
如果訊息已跑完，可以再按一下「reset」

## Slide 29: 測試範例: VideoOnly
在訊息中可以看到板子已經連上WiFi AP，它的IP是什麼

## Slide 30: 測試範例: VideoOnly
確認好ip後，我們可以使用VLC程式來看影像
在「開啟網路串流」中設定IP

## Slide 31: 測試範例: VideoOnly
輸入好連結後，點一下「播放」即可看到影像
例：rtsp://192.168.1.144:554

## Slide 32: 測試範例: VideoOnly
輸入好連結後，點一下「播放」即可看到影像
例：rtsp://192.168.1.145

## Slide 33: 人臉偵測
RTSPFaceDetection

## Slide 34: 測試範例: RTSPFaceDetection
修改ssid, pass，再燒錄

## Slide 35: 測試範例: RTSPFaceDetection
使用VLC觀看(同demo1)

## Slide 36: 物件辨識
ObjectDetectionLoop

## Slide 37: 測試範例: ObjectDetectionLoop
先改ssid, pass
再燒錄
在uart可以看到 IP

## Slide 38: 測試範例: ObjectDetectionLoop
訊息中會有目前辨識到的物件名稱
這個範例目前還很容易跑到掛掉，待原廠處理

## Slide 39: 測試範例: ObjectDetectionLoop
訊息中會有目前辨識到的物件名稱

## Slide 40: 控制Servo
PWM_ServoControl

## Slide 41: 測試範例: PWM_ServoControl
燒錄過程同前

## Slide 42: 測試範例: PWM_ServoControl
使用pin8 (PF15) 具有PWM功能

## Slide 43: 測試範例: PWM_ServoControl
請把SG90的三個pin腳取出
分別接到5V, Gnd, pin8的腳位

## Slide 44: 測試範例: PWM_ServoControl
請把SG90的三個pin腳取出
分別接到5V, Gnd, pin8的腳位
燒錄程式後，會由0度轉到180度，再轉回0度
https://www.amebaiot.com/zh/amebapro2-amb82-mini-arduino-pwm-servo/
Ameba的Servo API仿照Arduino的API, 但是Arduino已經有原生的Servo API, 所以header檔我們改成“AmebaServo.h”, Class的名稱也改成AmebaServo

## Slide 45: 測試範例: PWM_ServoControl
我們可以進一步把程式 簡單改為如右
(燒錄前先把servo取下， 比較不會因用電問題失敗)

## Slide 46: 人臉辨識

## Slide 47: 測試範例: RTSPFaceRecognition
開啟範例程式

## Slide 48: 測試範例: RTSPFaceRecognition
修改ssid, pass

## Slide 49: 測試範例: RTSPFaceRecognition
一開始辨識為unknown

## Slide 50: 測試範例: RTSPFaceRecognition
下指令「REG=Malo」時，只能有目標在影像中
之後看到Malo就會標記出來

## Slide 51: 人臉辨識門禁系統
DoorUnlockWithFaceRecognition

## Slide 52: 測試範例: DoorUnlockWithFaceRecognition

## Slide 53: 測試範例: DoorUnlockWithFaceRecognition
修改ssid, pass
確認接到pin8
完整版加入以下
Notes: https://www.amebaiot.com/en/amebapro2-amb82-mini-arduino-neuralnework-face-recognition-unlock/

## Slide 54: 測試範例: DoorUnlockWithFaceRecognition
同臉部辨識一樣使用REG去註冊一張臉

## Slide 55: 測試範例: DoorUnlockWithFaceRecognition
同臉部辨識一樣使用REG去註冊一張臉

## Slide 56: 測試範例: RTSPFaceDetection_Track
人臉追踨雲台應用
人臉離開影像正中央時，攝影機會自動跟隨轉動